Для проверки и настройки антенн СВ диапазона можно использовать любой простейший КСВ- метр выпускаемый серийно, например такой: 
 
Если Вы купили новый прибор- желательно его проверить как описано тут:проверка КСВ метра 
Проверка антенны: 
Подключить разъём «TRX» КСВ- метра к антенному разъёму радиостанции кабелем минимальной длины. 
Подключить разъём «ANT» КСВ- метра к антенне. 
Установить на радиостанции 20-й канал той сетки, где будет работать антенна. 
Если у радиостанции есть режим пониженной мощности- включите его, это обеспечит более точные измерения. 
Если применяется усилитель мощности-нельзя включать КСВ- метр ни до него (будет погрешность из-за излучения усилителем гармоник), ни после него (из-за большой выходной мощности выйдет из стоя измерительная схема). Поэтому, если Вы используете усилитель- отключите его от радиостанции и антенны, а вместо него подсоедините КСВ- метр как написано выше. 
Включить переключатель рода работ на КСВ- метре в положение «FWD» (измерение прямого сигнала). Нажать на кнопку «передача» радиостанции, затем ручкой калибровки расположенной на передней панели КСВ- метра установить стрелку на крайнее правое положение шкалы. Отпустить кнопку «передача». 
Переключить переключатель рода работ КСВ- метра в положение «REF» (режим измерения отражённого сигнала), нажать на кнопку «передача» радиостанции и смотреть куда укажет стрелка КСВ- метра. Чем меньше показания прибора, тем лучше настроена антенна (на резонансе антенны всегда будет минимальный КСВ, т.е. равный 1). 
Настройка антенны: 
Случается так (в большинстве случаев), что установленная антенна находится не в резонансе (КСВ больше 1.5 и более.). Антенна будет считаться настроенной тогда, когда КСВ на нужной частоте будет составлять 1 (идеально настроенная антенна) или 1,2. Значение равное1,5 говорит о том, что антенну нужно настраивать. Значение КСВ =2 считается крайне допустимым (по крайней мере выходной каскад радиостанции не выйдет из строя), хотя лучше такого не допускать. 
Для этого делаем контрольный замер КСВ. Если КСВ отличается от значения 1.2- переходим к настройке антенны: 
Итак, для начала определим на какой частоте находится резонанс антенны- по минимальному значению КСВ. Для этого сначала устанавливаем штырь антенны в среднее положение в верхней втулке катушки. Далее устанавливаем на радиостанции первый канал сетки, где будет работать антенна. Согласно методике указанной выше (только вместо 20-го канала устанавливаем 1-й) делаем замер КСВ- полученный результат записываем. Устанавливаем радиостанцию на 20-й канал этой-же сетки и делаем замер КСВ-результат так-же записываем. Потом записываем результат полученный в 40- м канале. Теперь смотрим полученные результаты. Например в 1 канале КСВ получился 2, в 20-м канале результат 2.5 а в 40-м получилось 3- значит резонанс антенны находится ниже по частоте отличной от требуемой. 
Далее переключаем радиостанцию на сетку ниже и делаем замер сначала в 40-м канале, затем в 20-м, затем в 1-м, результаты так- же записываются. Например получилось следующее: в 40-м канале КСВ составил 2, в 20-м 1.2, а в 1-м снова 2- это означает, что резонанс антенны находится в 20-м канале ниже сеткой (от требуемой). 
После проведённых измерений приступаем к настройке антенны. 
Так как резонанс находится ниже по частоте нам необходимо задвинуть штырь в верхнюю втулку. Задвигаем штырь понемногу и делаем повторные замеры. Постепенно задвигая штырь в верхнюю втулку и делая замеры КСВ выводим резонанс антенны в нужную сетку. 
При настройке антенны пользуемся таким принципом: Если резонанс находится ниже по частоте- задвигаем штырь в верхнюю втулку катушки. Если резонанс антенны находится выше по частоте- штырь выдвигаем. 
Случается так, что резонанс антенны находится на сетку ниже и штырь уже упёрся до конца в верхнюю втулку катушки. В этом случае можно отрезать от кончика штыря 3 см. Отрезать можно только при условии, что на резонансе КСВ составляет 1, 1.2- 1.5. Если на частоте резонанса КСВ составляет более 1.5- значит антенна установлена не верно, либо катушка внутри сырая. Отрезается по 1 см. в несколько приёмов, после каждого отреза штыря необходимо производить замеры. 
-Если КСВ находится на две сетки ниже- резать штырь бесполезно. В таком случае нужно разобрав катушку удалить полвитка от «горячего» конца (тот который идёт к верхней втулке катушки). Разбирать катушку следует очень осторожно. Для этого нужно выкрутить упоры- фиксаторы штыря, вытащить сам штырь. Вместо фиксаторов- упоров вкручиваем болт с резьбой соответствующего диаметра. Далее аккуратно греем верхнюю втулку катушки (термофеном, газовой горелкой…)- при этом не допуская перегрева, иначе от перегрева может «поплыть» пластмассовый корпус катушки. Берём за болт вкрученный вместо упора- фиксатора штыря плоскогубцами, а нижний конец катушки придерживаем руками, далее аккуратно за болт плоскогубцами начинаем откручивать верхнюю втулку катушки. Если втулка «не идёт» продолжаем нагрев. Нагрев нужен для того, чтобы фиксатор резьбы размягчился и «отпустил». После того, как открутили верхнюю втулку, подождав, пока всё остынет вытаскиваем катушку из корпуса. 
-Если резонанс антенны находится на две сетки выше- нужно разобрать катушку способом указанным выше и добавить полвитка к «горячему» концу катушки. 
После добавления (или отмотки) катушку нужно собрать и проверить настройку антенны. Затем снова разобрать катушку и промазать витки катушки консистентной смазкой «Литол-24» (для защиты витков катушки от влаги), а затем снова проверить настройку антенны.

Проверка общей работоспособности: 
-подключить разъём «TRX» КСВ- метра к антенному разъёму радиостанции кабелем минимальной длинны. К разъёму «ANT» КСВ- метра подключить эквивалент нагрузки (резистор сопротивлением 50 Ом). 
-Установить переключатель на КСВ метре в положение «FWD» (измерение прямого сигнала), ручку калибровки КСВ- метра установить в положение соответствующее ¾ от её полного хода. 
- нажать на кнопку «передача» радиостанции- при этом стрелка прибора должна уйти за предельное значение шкалы «SWR», таким образом проверяется запас по каналу измерения прямого сигнала «FWD». 
- Нажать на кнопку «передача» радиостанции и установить стрелку прибора на максимальное деление шкалы «SWR» при помощи ручки калибровки на передней панели прибора. 
- переключить переключатель на передней панели прибора в положение «REF» (измерение отражённого сигнала) и нажать на кнопку «передача» радиостанции- стрелка не должна отклониться от начала шкалы «SWR» (значание КСВ= 1). Если стрелка отклониться на значение более 1- значит нужно откалибровать прибор по каналу измерения отражённого сигнала (см. методику калибровки). 
-Подключить к разъёму «ANT» резистор сопротивлением 250 Ом. Откалибровать прибор по каналу прямого измерения- поставить переключатель на передней панели КСВ- метра в положение «FWD»,нажать на кнопку «передача» радиостанции и ручкой калибровки выставить стрелку прибора на крайнее значение шкалы, затем отпустить кнопку «передача» и переключить переключатель в положение «REF». Снова нажать на кнопку «передача»- прибор должен показать значение КСВ= 5 (калибровка конца шкалы не имеет смысла, т.к. КСВ больше 2- является признаком неисправности или неправильной установки антенны, а мы берём с запасом- по КСВ=5) . Если показания прибора не равны 5- значит его нужно откалибровать по каналу измерения отражённого сигнала (см. методику ниже). 
Далее можно проверить линейность показаний прибора: подключая попеременно к разъёму «ANT» резисторы разных номиналов и сравнивая показания КСВ- метра с таблицей приведённой ниже ( не забываем перед каждым измерением КСВ сначала калибровать прибор в режиме «FWD»). 

Сопротивление нагрузки----------- показания прибора 
50 Ом-----------------------1 
100 Ом----------------------2 
150 Ом----------------------3 
250 Ом----------------------5 

Методика калибровки КСВ- метра: 
Для проведения калибровки КСВ- метра нужно заранее заготовить резисторы типа МЛТ-2, они годятся потому, что они, выпускаемые на низкое сопротивление в основном плёночного типа. Резисторы имеющие резистивный слой в виде напыления «змейкой» не годятся, т.к. они имеют индуктивность. 
Резисторы нужны следующих номиналов: 50 ом, 100 ом, 150 ом, 250 ом. Их можно набрать из нескольких параллельно или последовательно включенных- лишь бы общее сопротивление набранных резисторов соответствовало требуемым номиналам. 
Для калибровки прибора необходимо снять крышку корпуса прибора для доступа к элементам измерительной схемы. Ниже приведена схема приборов по которой собранно большинство КСВ метров типа SWR-420, SWR-430, ALAN-145, серий DF: 
 
Схема: 
 

1.Если не хватает диапазона по шкале «FWD» (измерение прямого сигнала) и подключенным на выходе эквивалентом нагрузки равным 50 Ом- нужно подобрать резистор R2 по схеме(цепь измерения прямого сигнала). При подборе резистора измерение нужно проводить несколько раз (для точности). 
2. Если показания прибора при подключенном к разъёму «ANT» КСВ- метра резисторе сопротивлением 250 ом отличаются от значения равному 5 – нужно откалибровать прибор по каналу измерения отражённого сигнала. Для этого нужно подобрать резистор R1 по схеме. Сначала калибруем «диапазон» шкалы (условно равный значению 5). Для этого подключаем к разъёму «ANT» КСВ- метра резистор сопротивлением 250 ом и проверяем значение отражённого сигнала равное 5 ( процедура описана в разделе «проверка общей работоспособности»), подбираем резистор R2 (как правило значение сопротивления оказывается немного ниже указанного на схеме)- после замены резистора не забываем сначала выставлять прибор по прямому сигналу (положение переключателя- «FWD» и стрелка устанавливается в конец шкалы в этом режиме), затем проверяем значение отражённого сигнала (положение «REF») которое должно быть равным 5. Если значение 5 выставлено верно проверяем начало шкалы- подключаем к разъёму «ANT» резистор сопротивлением 50 Ом и проверяем начало шкалы- стрелка не должна отклоняться от начального деления шкалы (КСВ=1).