## Как соединять полевку

Часто радиолюбители в конструкции своих антенных систем применяют военный полевой кабель П-274 в простонародий «полевка». Своей популярностью «полевка» обязана нашей военной промышленности которая наделила ее отличной прочностью (3 стальные жилы) и неплохой токопроводимостью (4-5 медных жил), и приемлемой ценой. Однако, при использовании этого кабеля часто возникает проблема сделать «скрутку» без потери прочности. Есть простой и надежный способ скрутить два провода который я Вам сейчас поведаю по пунктам: 1. При помощи зажигалки (нагревая конец провода) снимаем оплетку, и отделяем стальные и медные жилы Рис.1 

Рис.1 
2. Загибаем стальные жилы на 180 град. Как показано на рис. 2 

Рис. 2 
3. Соединяем «полевку» стальными жилами и скручиваем их Рис3 и Рис4 

Рис. 3 

Рис. 4 
4. Обматываем получившиеся стальные жилы медными. Рис.5 

Рис. 5 
5. Ну и финишируем вездесущей и всемогущей ИЗОЛЕНТОЙ (или для прогрессивных термоусадкой). Но я предпочитаю изоленту т.к. она более плотно прилегает к соединению и лучше защищает от влаги. Поверх изоленты можно и термоусадочку кинуть J 

Рис. 6 
Вот в результате всех этих монепуляций получаем крепкое и очень культурненькое соединение (солдаты обычно завязывают узлом и просто скручивают - не эстетично). Удачи RK3DBU 73!